Obstarávateľ:     Základná škola Nobelovo nám. 6, 851 01, Bratislava – Petržalka.

Názov prác:        Havária – zatekanie strechy pavilónu B3 a 2ks striešky vstupov pavilónov B1-B2 a B2-B3 	na ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava

ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

(PRÁCE)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B1 - 1  Opis predmetu zákazky

Zoznam príloh :

B1 – 1		Podrobný opis požadovaných stavebných prác				3A4

B1 – 2		Pôdorys strechy pavilónu B3  	M 1 : 200				1A4

B1 – 3		Pôdorys – 2ks strechy vstupov nad 1.NP pavilónov B1 – B2 a B2 – B3	1A4

B1 – 4		Klampiarske oplechovanie dilatačnej škáry fasády				1A4

B2		Výkazy výmer				            	 			5A4

B3		Fotodokumentácia								4A4

V Bratislave,  dňa 15.3.2019 vypracoval :

_________________________________			  						  Branislav Kasala

# B1 –  Podrobný opis požadovaných stavebných prác

Havária – zatekanie strechy pavilónu B3 a 2ks strriešky vstupov pavilónov B1-B2 a B2-B3 na ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava

1 /	Strecha pavilónu B3 nad 4. NP

Všeobecné údaje :

Strecha bola rekonštruovaná v roku 2004, vrátane dozateplenia z tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu, no bez výmeny klampiarskeho oplechovania atík.

Dnes po 15 rokoch sú jestvujúce hydroizolácie strechy poveternostnými vplyvmi a vekom opotrebované, vytratili sa z nich stužujúce komponenty, u atík sú často pnutím dotrhané. V interiéri poruchy spôsobujú zatekania u prievlakov nad oknami.

Havarijný stav vyžaduje kompletnú výmenu hydroizolačných povrchov – novú živičnú hydroizoláciu na celej ploche strechy vrátane výmeny všetkých klampiarskych prvkov oplechovania strechy. Nové klampiarske oplechovania budú s povrchom farby hnedej.

Základné informácie – strecha pavilónu B3 nad 4. NP :

-	Celková plocha strechy : 693,8 m2

-	Plocha strechy / bez plochy atiky / : 660,63 m2

-	Celková dĺžka jestvujúcej atiky : 111,7 bm

-	Minimálna výška jestvujúcej atiky :	170 mm

-	Šírka jestvujúcej atiky  :	300 mm

-	Rozvinutá šírka jestvujúceho klampiarskeho oplechovania atiky : RŠ = 450 mm

-	Dĺžka klampiarskej lišty lemovania 3ks komínov / RŠ 120 mm / : 10,2 bm

-	Počet dažďových vpustí D = 125 mm : 3 ks

( vyčistiť a vyvložkovať plastovými vložkami a opatriť ochrannými mriežkami )

- Počet prestupov potrubia odvetrania kanalizácie D = 125 mm : 15ks

- Nové odvetranie strešnej konštr. plastovými hlavicami OK2  : 15ks

( v rastri max 6m x 6m )

- 1 ks prestup – trubka pre kábel TV. / zrušiť

- 2 ks stožiar TV antény / 2x 3ks bet. pätky stožiara 50x50cm / zrušiť

- 2ks rebríky výlezu na strechu dl. 3,6+ 6,6 = 10,4m

- dĺžka rozvodov bleskozvodov na streche : 195 bm

- Výška pavilónu B3 je 14,2m

2 /	2 ks strechy prekrytia vstupov do pavilónov B1 – B2 a B2 – B3 ( 1. NP ):

Všeobecné údaje :

2 ks strechy prekrytia vstupov nad 1.NP pavilónov B1 – B2 a B2 – B3 slúžia pre prekrytie vstupu žiakov na školský dvor.

Ich jestvujúce hydroizolácie sú poveternostnými vplyvmi a vekom opotrebované, ďaleko za hranicou ich životnosti. Vytratili sa z nich stužujúce komponenty, prepúšťajú vodu, vyžadujú kompletnú výmenu hydroizolačných povrchov živičnej a klampiarskej hydroizolácie.

Základné informácie - Výmery pre 1 ks strechu :

– 	celková plocha strechy  (  vrátane atiky )  = 45,70 m2

– 	plocha vodorovnej hydroizolácie = 45,70 m2

– 	plocha zvislej hydroizolácie ( 25,4 bm x 0,5m ) = 12,70 m2

– 	plocha zosilenia hydroizolácie = 12,70 m2

( 1x prídavným hydroizol. pásom š = 0,5 bm v hrane u atiky a stien = 25,4 bm )

– 	demontáž jestv. klampiar. oplechovania a lemovania atiky  RŠ 400 mm = 25,4 bm

– 	klampiar. oplechovanie atiky  RŠ 300 mm = 13,55 bm

– 	dvojstupňové klampiar. oplechovanie RŠ 300 + RŠ 120 mm = 13,55 bm

( u zvislých stien )

– 	náter jestvujúceho oceľ. odtoku vody zo strechy = 1,20 m2

3 /	Poruchy fasády v mieste zvislej dilatácie pavilónov B3 – B2 a B3 – B4 :

( zo strany strechy pavilónu A3 – viď. foto )

Všeobecné údaje :

Zvislé dilatačné škáry pavilónu B3 v mieste dilatácie s pavilónom B2 a B4 zo strany strechy neboli od prvotnej výstavby školy prekryté ochrannými klampiarskymi lištami. V čase silných dažďov cez ne zvĺhajú murivá, zvetrali omietky.

Potrebné je v miestach dilatačných škár opraviť zvetralé poškodené omietky, vykonať nový fasádny náter ( farba biela ) a doplniť nové dvojstupňové klampiarske oplechovanie dilatačnej škáry pavilónov.

Základné informácie – dilatácia pavilónov B3 – B2 zo strany strechy :

– 	osekanie zvetralých omietok u dilatácie fasády = 1 m2

– 	murárska oprava – nové omietky u dilatácie fasády = 1 m2

– 	nový fasádny náter farby bielej ( 3,7m x 2m ) = 7,4 m2

– 	nové dvojstupňové klampiarske oplechovanie dilatačnej škáry dl = 3,7 m

( lišty z pozink. plechu RŠ = 200 + 150 mm – povrchová úprava farby hnedej.

Do muriva kotviť vrutmi do hmoždiniek v rozpone á 0,33m )

Základné informácie – dilatácia pavilónov B3 – B4 zo strany strechy :

– 	osekanie zvetralých omietok u dilatácie fasády = 6 m2

– 	murárska oprava – nové omietky u dilatácie fasády = 6 m2

– 	nový fasádny náter farby bielej ( 3m x 2,5m ) = 7,5 m2

– 	nové dvojstupňové klampiarske oplechovanie dilatačnej škáry dl = 3 m

( lišty z pozink. plechu RŠ = 250 + 150 mm – povrchová úprava farby hnedej.

Do muriva kotviť vrutmi do hmoždiniek v rozpone á 0,33m )

Opis predmetu obstarávania vypracoval : 			           Branislav Kasala